## Slide 1: Tehnologija betona
Granulometrijski sastav
Efekat zida
Efekat rešetke
Predmetni nastavnici:
Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.
Prof. dr Mirjana malešev, dipl.inž.građ.
Doc. dr Ivan Lukić, dipl.inž.građ.

## Slide 2: podsetnik
Referentne krive:
  Fulerova kriva:
  EMPA kriva:
Granične krive za granulometrijski sastav mešavine agregata za beton Dmax=16mm
Frakcija | Ordinate Yi(%) za pojedine otvore sita di |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5
D16 | - | 3 | 7 | 12 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100
A16 | - | 3 | 7 | 12 | 21 | 36 | 60 | 100 | 100
B16 | - | 8 | 20 | 32 | 42 | 56 | 76 | 100 | 100
C16 | - | 18 | 34 | 49 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100

## Slide 3: podsetnik
Granične krive za granulometrijski sastav mešavine agregata za beton Dmax=31,5mm
Frakcija | Ordinate Yi(%) za pojedine otvore sita di |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5
D32 | - | 2 | 5 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100
A32 | - | 2 | 5 | 8 | 14 | 23 | 38 | 62 | 100
B32 | - | 8 | 18 | 28 | 37 | 47 | 62 | 80 | 100
C32 | - | 15 | 29 | 42 | 53 | 65 | 77 | 89 | 100

## Slide 4: Zadatak 1
Frakcija | Ordinate Yi(%) za pojedine otvore sita di |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | dno | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5
I | 0 | 5 | 15 | 45 | 70 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 | 100 | 100
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 100
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
Odrediti učešća frakcija agregata datih u tabeli i definisati granulometrijsku krivu mešavine tako da budu ispunjeni sledeći uslovi:
Odnos sitnog prema krupnom agregatu po masi ms:mk=1:1,9
Učešće frakcije II iznosi 20%
Prolazi mešavine kroz odgovarajuća karakteristična sita odgovaraju Fuler-ovoj krivi

## Slide 5: Zadatak 1
REŠENJE
Odnos sitnog prema krupnom agregatu po masi ms:mk=1:1,9:
=
UVEK !!!!
Učešće frakcije II je poznato i iznosi 20%:
Prolazi mešavine kroz potrebna karakteristična sita odgovaraju Fuler-ovoj krivi

## Slide 6: Zadatak 1
REŠENJE
Sistem jednačina:
++=34
Frakcija | Ordinate Yi(%) za pojedine otvore sita di |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | dno | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5
I | 0 | 5 | 15 | 45 | 70 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 | 100 | 100
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 100
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
++1=50,4
++=71,3
++=1
Pošto je XII poznato, jednačina koja odgovara ovom prolazu se isključuje

## Slide 7: Zadatak 1
REŠENJE
Frakcija | Ordinate Yi(%) za pojedine otvore sita di |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | dno | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5
I | 0 | 5 | 15 | 45 | 70 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 | 100 | 100
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 100
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
X1*I | 0 | 1.7 | 5.1 | 15.2 | 23.6 | 30.3 | 32.0 | 33.7 | 33.7 | 33.7
X2*II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0
X3*III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 16.2 | 18.0
X4*IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 28.3
M | 0 | 1.7 | 5.1 | 15.2 | 23.6 | 31.3 | 34.0 | 54.5 | 71.3 | 100.0

## Slide 8: Zadatak 1
REŠENJE

## Slide 9: ODREĐIVANJE DMAX PREMA BAB-87
Linijski elementi: Dmax≤b/4
Površinski elementi: Dmax≤d/3
Na osnovu razmaka šipki armature: Dmax≤1,25emin

## Slide 10: Zadatak 2
Na bazi kriterijuma definisanih u BAB-u 87, a za poprečni presek konstrukcije saglasno datoj skici, odrediti veličinu maksimalnog zrna agregata D.
Od raspoloživih frakcija usvojiti one koje zadovoljavaju uslove za betonsku mešavinu za izvođenje predmetne konstrukcije:
Sitna frakcija mora da ispunjava uslov u pogledu granulometrijskog sastava (za ocenu koristiti granične krive) i mora da ima modul finoće M>2,6
Krupne frakcije moraju da ispunjavaju uslov u pogledu granulometrijskog sastava

## Slide 11: Zadatak 2
Frakcija | Ordinate Yi(%) za pojedine otvore sita di |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | dno | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5
Ia | 0 | 5 | 12 | 55 | 60 | 79 | 95 | 100 | 100 | 100
Ib | 0 | 5 | 16 | 46 | 76 | 87 | 98 | 100 | 100 | 100
Ic | 0 | 2 | 29 | 49 | 78 | 86 | 98 | 100 | 100 | 100
IIa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 | 100 | 100
IIb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 90 | 100 | 100
IIIa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 100
IIIb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 96 | 100
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100

## Slide 12: Zadatak 2
REŠENJE
USVOJENO D=16mm
(trofrakcijska mešavina)

## Slide 13: Zadatak 2
Frakcija | Ordinate Yi(%) za pojedine otvore sita di |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | dno | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5
Ia | 0 | 5 | 12 | 55 | 60 | 79 | 95 | 100 | 100 | 100
Ib | 0 | 5 | 16 | 46 | 76 | 87 | 98 | 100 | 100 | 100
Ic | 0 | 2 | 29 | 49 | 78 | 86 | 98 | 100 | 100 | 100
IIa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 | 100 | 100
IIb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 90 | 100 | 100
IIIa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 100
IIIb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 96 | 100
Frakcija Ia ne ispunjava uslov u pogledu granulometrijskog sastava
Uslov kvaliteta u pogledu granulometrijskog sastava za sitan agregat, Y(%) |  |  |  |  |  |  | 
Otvori sita, mm | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8
Donja granica, % | 2 | 8 | 20 | 40 | 65 | 90 | 100
Gornja granica, % | 13 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100
Frakcija Ib i Ic ispunjavaju uslov u pogledu granulometrijskog sastava
REŠENJE

## Slide 14: Zadatak 2
Frakcija | Ordinate Yi(%) za pojedine otvore sita di |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | dno | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5
Ia | 0 | 5 | 12 | 55 | 60 | 79 | 95 | 100 | 100 | 100
Ib | 0 | 5 | 16 | 46 | 76 | 87 | 98 | 100 | 100 | 100
Ic | 0 | 2 | 29 | 49 | 78 | 86 | 98 | 100 | 100 | 100
IIa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 | 100 | 100
IIb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 90 | 100 | 100
IIIa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 100
IIIb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 96 | 100
Odabrana frakcija sitnog agregata je Ib
REŠENJE

## Slide 15: Zadatak 2
Frakcija | Ordinate Yi(%) za pojedine otvore sita di |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | dno | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 31.5
Ia | 0 | 5 | 12 | 55 | 60 | 79 | 95 | 100 | 100 | 100
Ib | 0 | 5 | 16 | 46 | 76 | 87 | 98 | 100 | 100 | 100
Ic | 0 | 2 | 29 | 49 | 78 | 86 | 98 | 100 | 100 | 100
IIa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 | 100 | 100
IIb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 90 | 100 | 100
IIIa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 100
IIIb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 96 | 100
Odabrana II frakcija (4/8) agregata je IIa jer IIb sadrži 16% podmerenih zrna a dozvoljeno je najviše 15% (prolaz na situ 4mm je 16% a najviše sme da bude 90%)
Odabrana III frakcija (8/16) agregata je IIIb jer IIIa sadrži 20% nadmerenih zrna a dozvoljeno je najviše 10% (prolaz na situ 16mm je 80% a najmanje treba da bude 90%)
REŠENJE

## Slide 16: ODREĐIVANJE DMAX PREMA Er i ez
Efekat rešetke: Er≤ Dmax /ρ
    ρ – srednji radijus rešetke
Er<1.4 – za prirodni granulat
Er<1.2 – drobljeni granulat
Notes: Poznavanje veličine Dmax je od velikog značaja kada je reč o betonima za armiranobetonske konstrukcije. Kod ovih konstrukcija je često prisutna velika količina armature, pa je važno da Dmax bude toliko da obezbedi prolaz svežeg betona kroz mrežu, koju formira armatura i da obuhvati u potpunosti armaturu.

## Slide 17: ODREĐIVANJE DMAX PREMA Er i ez
Efekat zida: Ez
0,8<Ez<1.0 → Ez≈0,9
Notes: Delovi betona uz oplatu su manje kompaktni u odnosu na ostale delove, što se odražava na niz svojstava očvrslog betona. Ova pojava se naziva efekat zida i jasno je da zavisi od maksimalnog zrna granulata, od geometrijskih karakteristika oplate i eventualnog prisustva armature. Da bi se npovoljni uticaji prouzrokovani efektom zida sveli na što je moguće manju meru, definisana je vrednost efekta zida.

## Slide 18: Zadatak 3
Koristeći kriterijume iz BAB-87, Efekat rešetke (Er=1,4) za AB gredu dimenzija 40/50cm i AB ploču debljne 40cm i Efekat zida (Ez=0,8) za AB stub dimenzija 40/40cm (usvojiti deo stuba dužine 1m), odrediti Dmax i usvojiti broj standardnih frakcija za betoniranje.
Na slikama je dat način armiranja grede i stuba, a ploča je armirana mrežom Q335 (Ø8/15 u oba pravca) i dodatno je u gornjoj zoni ojačana armaturom RØ6/15 takođe u oba pravca. Dodatna armatura je postavljena na sredini rastojanja između šipki osnovne armature.

## Slide 19: Zadatak 3
REŠENJE
AB greda
BAB 87

## Slide 20: Zadatak 3
REŠENJE
AB greda
Efekat rešetke (Er=1,4)

## Slide 21: Zadatak 3
REŠENJE
AB stub
BAB 87
Može i 5 frakcija (D=63mm) ali je uobičajeno 4 frakcije

## Slide 22: Zadatak 3
REŠENJE
AB stub
Efekat zida

## Slide 23: Zadatak 3
REŠENJE
AB stub
Efekat zida

## Slide 24: Zadatak 3
REŠENJE
AB ploča
BAB 87
Može i 5 frakcija (D=63mm) ali je uobičajeno 4 frakcije

## Slide 25: Zadatak 3
REŠENJE
AB ploča
Efekat rešetke (Er=1,4)

## Slide 26: Zadatak 4
Za jednu montažnu AB ošupljenu ploču dužine 8.00m, čiji je poprečni presek prikazan na skici, sračunati nominalno najkrupnije zrno agregata za spravljanje betona prema odredbama Pravilnika BAB87, na osnovu efekta rešetke (Er=1.3) i efekta zida (Ez=0,9), a zatim definisati potreban broj frakcija agregata. Dimenzije armature su date u tabeli.
 | pozicija armature |  | 
pos | 1 | 2 | 3
Ø (mm) | 16 | 10 | 10
L (cm) | 825 | 825 | 201
Broj šipki | 11 | 6 | 84

## Slide 27: Zadatak 4
REŠENJE
AB ploča
Pravilnik BAB 87
bmin
dmin
emin

## Slide 28: Zadatak 4
REŠENJE
AB ploča
Efekat rešetke (Er=1,4)

## Slide 29: Zadatak 4
REŠENJE
AB ploča
Efekat zida

## Slide 30: Zadatak 4
REŠENJE
Efekat zida