## Slide 1: Tehnologija betona
Pritisak svežeg betona na oplatu
Predmetni nastavnici:
Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.
Prof. dr Mirjana malešev, dipl.inž.građ.
Doc. dr Ivan Lukić, dipl.inž.građ.

## Slide 2: Pritisak svežeg betona na oplatu
Uslovi U toku i nakon betoniranja jedno izvesno vreme, beton vrši pritisak na bočne strane oplate , a na donju stranu oplate dok stoji oplata.
Pritisci betona na oplatu su f-ja velikog broja uticajnih faktora od kojih su osnovni:
  KONZISTENCIJA (reološka svojstva betona)
  KARAKTERISTIKE SAME OPLATE
  VISINA ELEMENTA KOJI SE BETONIRA
  BRZINA PUNJENJA OPLATE SVEŽIM BETONOM

## Slide 3: Pritisak svežeg betona na oplatu
ph
pv
h
hmax

## Slide 4: Pritisak svežeg betona na oplatu
Očvrsli beton
Horizontalni pritisak
h1
h-h1
h=v·t0
A
B
C
pC
pB
Δp
A – gornja površina svežeg betona
B – površina (dubina) svežeg
betona do koje se oseća
uticaj kompaktiranja
C – gornja površina vezanog
betona (prilikom definisanja
ovog nivoa mora se voditi
računa o vremenu vezivaja
betona)
v - brzina punjenja oplate betonom
t0 - vreme kraja vezivanja betona
h1 se usvaja 1m ako nema drugih podataka

## Slide 5: Pritisak svežeg betona na oplatu
Očvrsli beton
Horizontalni pritisak
h1
h-h1
h=v·t0
A
B
C
pC
pB
Δp
dp - koeficijent pritiska betona na
oplatu i zavisi od:
ugla unutrašnjeg trenja betona φ
ugla trenja između betona i oplate β

## Slide 6: Pritisak svežeg betona na oplatu
Horizontalni pritisak
Ugao unutrašnjeg trenja betona φ
  φ=50° - kruta konzistencija
  φ=30° - plastična konzistencija
  φ=20° - tečna konzistencija
  φ=0° - u trenutku vibriranja
Ugao trenja između betona i oplate β
  β =25° - za grubu dasku
  β =20° - za furnirano drvo i rendisanu dasku
  β =16-18° - za uglačanu ili premazanu oplatu
β | φ=20° | φ=30° | φ=50°
25° | 0.42 | 0.30 | 0.13
18° | 0.43 | 0.30 | 0.13
16° | 0.44 | 0.30 | 0.13
dp=0.3 (najčešće)

## Slide 7: Pritisak svežeg betona na oplatu
Očvrsli beton
Vertikalni pritisak
pD
pB
pv,D
pC
h1
h-h1
h=v·t0
A
B
C
pv
ph
α
D
U slučaju da beton leži na oplati (α<90°)

## Slide 8: Pritisak svežeg betona na oplatu
Očvrsli beton
Vertikalni pritisak
pC
pB
pD
pA
h1
h-h1
h=v·t0
A
B
C
pv
ph
α
D
pv,D
pv,C
pv,B
pv,A
U slučaju da oplata leži na betonu (α>90°)

## Slide 9: Zadatak 1
Za AB nosač rampe prikazan na slici sračunati i nacrtati karakteristične pritiske svežeg betona na oplatu (u kN/m2).
AB nosač se betonira u dve faze. U I fazi se betonira ploča debljine 65cm, a u II fazi zidovi debljine 40cm. Zidovi nosača rampe se betoniraju prema pravilu za betoniranje zidova u slojevima debljine 40cm.
Zapreminska masa svežeg betona iznosi 2390kg/m3, koeficijent pritiska betona dp=0,3. Brzina punjenja oplate zidova betonom iznosi 0,6m/h (po visini), a vreme očvršćavanja betona t=6h.

## Slide 10: Zadatak 1
REŠENJE
Visina gornje površine vezanog betona:
Visina zida je 4m, što znači da će prvih 40cm zida koje se izbetoniraju vezati kada se izbetonira poslednji sloj betona u zidu.
Svež beton
Očvrsnut beton
360

## Slide 11: Zadatak 1
REŠENJE
Vertikalni pritisci:
40
250
40
465
65
Vertikalni pritisci na delu zida debljine 40cm:
Vertikalni pritisci na delu ploče:
111,14kN/m2
15,54kN/m2:
111,14kN/m2

## Slide 12: Zadatak 1
REŠENJE
Horizontalni pritisci:
280
A
Pritisak u tački B (dubina na kojoj se oseti uticaj kompaktiranja betona)
Pritisak u tački C (gornja površina vezanog betona)
Svež
Očvrsnut
360
2·40=80
C
B