## Slide 1: Električne mašine
Mašine za monofaznu naizmeničnu struju

## Slide 2: Transformatori
Uređaji koji omogućavaju transformaciju električne energije iz jednog u drugo stanje
Princip rada
primar
sekundar
U’
U’’
N’
N’’
I’
I’’

## Slide 3: Transformatori
Omogućavaju transformaciju električne energije iz oblika niskog napona i visoke jačine struje u oblik visokog napona i niske jačine struje i obrnuto
Transformatori mogu transformisati isključivo naizmeničnu struju
odnos transformacije

## Slide 4: Primena transformatora za prenos električne energije
Prenos električne energije jednosmernom strujom (Edisonov sistem)
I
Povećanje snage potrošača znači povećanje snage gubitaka
Smanjenje gubitaka moguće je samo smanjenjem otpornosti vodova
  debeli vodovi (skupo)
  kratki vodovi (elektrocentrale)

## Slide 5: Primena transformatora za prenos električne energije
Prenos električne energije naizmeničnom strujom (Teslin sistem)
mreža visokog napona
mreža niskog napona
IE
IV
IP
Samo se naizmenična struja može transformisati
Prenos naizmeničnom strujom je n2 jeftiniji od prenosa jednosmernom strujom
Izgradnja elektrana gde je najpovoljnije
Pretvaranje svih vrsta energije u električnu

## Slide 6: Generator naizmenične struje (alternator)
Princip dinamičke elektromagnetske indukcije
U praktičnim realizacijama alternatora induktor (koji stvara magnetsko polje) je na rotoru, a indukt (gde se indukuje ems) je na statoru (obrnuto od generatora jednosmerne struje)
Naizmeničnim motanjem na rotoru se smenjuju p severnih i p južnih polova
p – broj parova polova (polova ima 2p)

## Slide 7: Generator naizmenične struje (alternator)
Naizmeničnim motanjem se sabiraju ems svih provodnika indukta na statoru

## Slide 8: Generator naizmenične struje (alternator)
Napajanje induktora na rotoru vrši se obično generatorom jednosmerne struje male snage koji se vezuje na istu osovinu kao i alternator
alternator
dinamo
turbina
Kod rotora koji se okreću velikim brzinama, centrifugalna sila je velika, pa se rotor ne izrađuje sa izbočenim, već sa ravnim polovima

## Slide 9: Motori za naizmenične struje Univerzalni motor
U principu, motor za jednosmernu struju sa rednom pobudom može da radi kao motor za naizmenični struju ako mu se i induktor (na statoru) i indukt (na rotoru) napajaju naizmeničnom strujom
Motor za jednosmernu struju koji nema elektromagnet (induktor), već stalni magnet, ne može da radi na naizmeničnu struju
N
S
N
S
N
S
S
N
magnetsko polje stalnog magneta ne menja smer tokom rada
magnetsko polje elektromagneta menja smer kada se napaja naizmeničnom strujom

## Slide 10: Motori za naizmenične struje Univerzalni motor
Ista konstrukcija kao jednosmerni
  prisustvo komutatorskog sklopa (kolektor i četkice)
Ne mogu da menjaju smer obrtanja promenom smera struje u induktoru
Primene
  aparati za domaćinstvo koji rade sa velikim brojem obrtaja (mikseri, usisivači, mlinovi za kafu)
  električna vuča

## Slide 11: Motori za naizmenične struje Repulzioni motor
Promenljivo magnetsko polje elektromagneta napajanog naizmeničnom strujom indukuje u namotaju rotora električnu struju
U principu nije nužno napajati rotor, već je dovoljno napajati samo stator
Krajevi namotaja rotora se kratko spajaju debelom žicom koja spaja četkice
Motor se stalno okreće samo kada četkice zaklapaju određeni ugao sa magnetskim poljem (kod motora jednosmerne struje taj ugao je nula) jer se tada magnetsko polje koje stvara induktor na statoru i magnetsko polje koje stvara indukt na rotoru međusobno odbijaju (repulzija)
Četkice repulzionog motora se prave tako da mogu da klizaju po kolektoru
Jednostavno ručno korišćenje: Pomeranjem četkica se uključuje motor, pomeranjem četkica se menja brzina rada