## Slide 1: Elektronika
Tranzistori

## Slide 2: Tranzistor
Srce elektronike
Osnova svih važnih primena i sastavni deo svakog elektronskog kola
  U 90% slučajeva se primena zasniva na njemu
  U preostalih 10% slučajeva, značajno poboljšava kvalitet rešenja
T-R-A-N-Z-I-S-T-O-R
Tranzistor je jedna apsolutno genijalna naprava, i molim Vas da se prema njoj, kao prema takvoj odnosite
prof. dr. Slavoljub Marjanović,
zloglasni Caja

## Slide 3: Ideja tranzistora
Elektronski element sa tri kraja
tranzistor
1
2
Tri napona (U12, U13, U23)
Tri struje (i1, i2, i3), tranzistor je u kolu čvor, a ne element grane
Ventil u mehanici
3
1
2
2
3
Kraj 3 upravlja tokom između 1 i 2
Pad pritiska između 1 i 2 nije ključni faktor koji odrežuje protok među njima
Male promene na 3 mogu da uzrokuju drastične promene između 1 i 2 – pojačavački efekat

## Slide 4: Konstrukcija tranzistora
Poluprovodnički uređaji
  bipolarni (imaju i pozitivna i negativna naelektrisanja)
    NPN
    PNP
  unipolarni (imaju većinom ili pozitivna ili negativna naelektrisanja), FET ili MOSFET
    P
    N

## Slide 5: Bipolarni tranzistori
Konstrukcija
  tri sloja poluprovodnika
  dva PN kontakta
  Jedan sloj sa više naelektrisanja jednog znaka – emitor
  Drugi sloj sa naelektrisanjima suprotnog znaka – baza
  Treći sloj sa manje naelektrisanja prvog znaka - kolektor
N
P
N
P
N
P
N
P
N
Emiter
Kolektor
Baza
diskretni
integrisani

## Slide 6: Bipolarni tranzistori
Princip rada
  čvor
  dva spoja pripadaju dvema konturama
Ulazni spoj direktno polarisan, stvara veliku struju
Izlazni spoj inverzno polarisan, skoro ne stvara struju
Struja baze je mnogo manja od struja kolektora i emitera, pa struja teče praktično od emitera ka kolektoru (tome služe emitor i kolektor)
Struja između baze i kolektora uopšte ne zavisi od napona UBC, već od “komandnog” napona UBE
E(n)
B(p)
C(n)
iE
iB
iC
UBE
UCB

## Slide 7: Bipolarni tranzistori
Princip rada
Ako se napon UBE smanji, i ulazni i izlazni spoj su inverzno polarisani, pa struja prestaje da teče između emitora i kolektora, bez obzira na to što postoji naponska razlika među njima
Naponom na bazi se upravlja jačinom struje između emitora i kolektora (tome služi baza)
E(n)
B(p)
C(n)
iE
iB
iC

## Slide 8: Bipolarni tranzistori
Režimi rada
Kod PNP tranzistora princip je potpuno isti, samo su naponi obrnuti

## Slide 9: Bipolarni tranzistori
Oznake
NPN tranzistor
PNP tranzistor

## Slide 10: Bipolarni tranzistori
Polarizacija
  napajanje tranzistora tako da radi u određenom režimu
  “priprema pozornice”, “postavljanje kulisa”
  zadavanje velikog signala
polarizacija sa dve baterije
polarizacija jednom baterijom

## Slide 11: Bipolarni tranzistori
Aproksimacije pri proračunu rada tranzistora
  Struja baze je veoma mala, nekoliko mikroampera, pa se pri proračunu često uzima da je približno jednaka nuli
  Napon između baze i emitora tranzistora koji provodi je u stvari napon na direktno polarisanom PN spoju (diodi) koji provodi, i uzima se da iznosi oko 0,7 V
  Ako napon na bazi poraste tako da postane za VT (oko 0,5V) veći od napona kolektora onda tranzistor prelazi u režim zasićenja (velike bazne struje). Tada je napon između kolektora i emitora oko 0,2V (0,7V-0,5V)

## Slide 12: Unipolarni tranzistori
Malo drugačija fizika, ali potpuno ista elektrotehnika
  manji napon VT (oko 0,2 V)
  upravljačka struja potpuno jednaka nuli
  izrazito pogodni za integrisana kola
sors(source)=izvor, uloga emitora
gejt(gate)=kapija, uloga baze
drejn(drain)=bunar, uloga kolektora
FET
MOSFET
n
(kao NPN)
p
(kao PNP)
n
(kao NPN)
p
(kao PNP)

## Slide 13: Unipolarni tranzistori
Polarizacija (kao primer)