## Slide 1: Provodnici u električnom kolu
Omov i Džulov zakon

## Slide 2: Idealni provodnik
Vrapčevo pravilo
Kratki spoj
V
V
+
U
Kratki spoj izvora
+
E
Kablovi
+
U
+
U

## Slide 3: Omov zakon
Realni provodnik u električnom kolu
Omov zakon opisuje strujno naponsku zavisnost provodnika
R: otpornost provodnika
G: provodnost provodnika
R

## Slide 4: Džulov zakon
U šta se pretvara električna energija u provodniku ?
U TOPLOTU
Džulov zakon određuje količinu toplote koja se oslobađa u provodniku kroz koji protiče električna struja
Pri vezivanju na isti izvor, manje toplote se oslobađa u otporniku veće otpornosti, jer kroz njega teče manja struja
Malu otpornost imaju uređaji za proizvodnju toplote (električne peći, grejalice, bojleri, ringle,...)
Veliku otpornost imaju uređaji kod koji je zagrevanje neželjeno (elektronika)

## Slide 5: Otpornost provodnika
Zavisi od konstrukcionih karakteristika otpornika
  dužine provodnika (povećava opornost)
  poprečnog preseka provodnika (smanjuje otpornost)
  vrste materijala od koga je provodnik napravljen
 - specifična otpornost provodnika
Zavisi od temperature
  povećava se sa temperaturom
 - temperaturski koeficijent otpornosti
  superprovodnost (T > 0, R=0 !!! olovo, niobijum, keramike)

## Slide 6: Vezivanje otpornika
Radi dobijanja otpornika željene otpornosti
Posledica toga što je svaki provodnik otpornik
redno (iste struje)
paralelno (isti naponi)

## Slide 7: Realni generatori
Tokom rada, izvor se zagreva
Predstavlja se unutrašnjom otpornošću
Napon na krajevima realnog generatora je manji od njegove elektromotorne sile i zavisi od jačine struje koju izvor daje
i
Elektromotorna sila izvora jednaka je naponu na njegovim krajevima kada kroz izvor ne protiče električna struja
Idealni izvor ima unutrašnju otpornost jednaku nuli

## Slide 8: Realno prosto električno kolo
Realni generator i potrošač
I
U
+
Za povećanje koeficijenta korisnog dejstva bitno je da je otpornost potrošača što veća u odnosu na un. otp. izvora
Za preuzimanje najveće snage iz izvora, otpornost potrošača treba da bude jednaka otpornosti izvora

## Slide 9: RC kolo
Kolo sa izvorom, otpornikom i kondenzatorom
i
uR
+
uC
+
vremenska konstanta kola
nehomogena linearna DJ prvog reda

## Slide 10: RC kolo
homogeni deo: komponente kola
nehomogeni deo: izvor
početni uslov: da li je i koliko kondenzator napunjen

## Slide 11: RC kolo sa jednosmernim izvorom
punjenje
napon kondenzatora
struja kondenzatora

## Slide 12: RC kolo sa jednosmernim izvorom
pražnjenje
struja kondenzatora
napon kondenzatora