## Slide 1: Stacionarno magnetsko polje
Magnetsko polje nepromenljivih struja
Notes: <number>

## Slide 2: Magnetska sila i magnetsko polje
Magnet
  pojam magneta
  postojanje dva pola koja se ne mogu razdvojiti
  magnet je dipol
  kompas
Magnetsko polje stalnog magneta
N
S
Notes: <number>

## Slide 3: Magnetsko polje magneta
Notes: <number>

## Slide 4: Magnetsko polje pravolinijskog provodnika
Kompas reaguje u prisustvu provodnika !!! (Ersted)
Električna stuja je izvor magnetskog polja !!!
Linije sila magnetskog polja su zatvorene linije !!!
Ne postoji početna i i završna tačka linije sila magnetskog polja
Notes: <number>

## Slide 5: Magnetska sila između provodnika
Ako je provodnik sa strujom izvor magnetskog polja, onda drugi provodnik treba da deluje na njega (Amper)
I1
I2
r
l
F
-F
F
-F
Notes: <number>

## Slide 6: Indukcija magnetskog polja
Fizička veličina koja opisuje silu kojom deluje magnetsko polje (Amper)
Igra ulogu sličnu jačini električnog polja
Izvor magnetskog polja je (I·l)
Magnetsko polje deluje na (I·l)
(I·l) igra ulogu “magnetskog naboja”
Notes: <number>

## Slide 7: Indukcija magnetskog polja pravolinijskog provodnika
Eksperimentalno odredio Amper
Notes: <number>

## Slide 8: Elektromagnetska sila
Na provodnik, kao na izvor magnetskog polja, mora da deluje bilo kakvo drugo magnetsko polje (Amper)
nazvana elektromagnetska, ustvari je ono što je do sada nazivano magnetska sila
Elektromagnetska sila ne deluje na provodnik postavljen u pravcu magnetskog polja
Notes: <number>

## Slide 9: Magnetsko polje strujne konture
Nijedno strujno kolo ne može da se predstavi pravolinijskim provodnikom
Svako kolo je zatvorena strujna kontura
Kružna strujna kontura
Notes: <number>

## Slide 10: Lorencova sila
Naelektrisana čestica koja se kreće je elementarna električna struja
Magnetska sila koja deluje na naelektrisanu česticu se naziva Lorencova sila
q
q
Naelektrisana čestica u kretanju je elementarni magnetski naboj
Za magnetizam je (qv) ono što je za elektricitet q
Magnetska sila ne ubrzava naelektrisanje i ne menja mu energiju
Ne postoji magnetski potencijal
Notes: <number>

## Slide 11: Konzervacija magnetskog fluksa
Fluks magnetskog polja (kroz neku površinu)
Linije magnetskog polja su zatvorene linije, nemaju početak i kraj, svaka linija koja uđe i neku zatvorenu površinu, mora iz nje i da izađe
Ukupan fluks magnetskog polja
kroz bilo koju zatvorenu površinu jednak je nuli
Notes: <number>

## Slide 12: Cirkulacija magnetskog polja - Amperov zakon
Linije magnetskog polja mogu da budu usaglašene sa nekom zatvorenom linijom
I
Notes: <number>

## Slide 13: Cirkulacija magnetskog polja - Amperov zakon
I1
I2
I1
I2
I1
I2
I3
Notes: <number>

## Slide 14: Magnetski materijali
Dijamagnetici
  Bun>0,9999 Bsp
Paramagnetici
  Bun<1,0001 Bsp
Feromagnetici
  Bun>10000 Bsp
Notes: <number>

## Slide 15: Feromagnetici
odakle feromagnetizam?
elektron u atomu je mala strujna kontura
svaki elektron stvara magnetsko polje
kod gotovo svih atoma, magnetska polja raznih elektrona se međusobno poništavaju (elektroni se kreću u suprotnim smerovima)
samo kod nekih atoma (gvožđe, nikal, kobalt, ...), više elektrona se okreće na jednu stranu nego na drugu
atomi tih elemenata su mali magneti
van mag. polja
u mag. polju
magnet
Notes: <number>

## Slide 16: Feromagnetizam
Notes: <number>

## Slide 17: Feromagnetici
magnetski provodnici
na svakih r linija unutar feromagnetika treba nacrtati jednu liniju izvan feromagnetika
Notes: <number>

## Slide 18: Feromagnetici
Amperov zakon u magnetskim materijalima
Generalisani Amperov zakon
Notes: <number>

## Slide 19: Feromagnetici
jačina magnetskog polja H opisuje uticaj struja električnih provodnika
magnetizacija M opisuje uticaj materijala -magneta
indukcija magnetskog polja opisuje ukupne magnetske efekte
namagnećivanje
veliko Br – tvrdi magnetski materijali (za magnete)
malo Br – meki magnetski materijali (za elektromagnete)
Notes: <number>

## Slide 20: Elektromagneti
magneti koji se uključuju i isključuju prema potrebi
električna struja kao izvor magnetskog polja
meki feromagnetik kao pojačavač polja
Notes: <number>

## Slide 21: Magnetska kola
Zatvorene feromagnetske strukture koje služe proizvodnji i prenosu magnetskog fluksa
prosto magnetsko kolo
magnetsko kolo sa procepom
razgranato magnetsko kolo
Notes: <number>

## Slide 22: Magnetska kola
Proračun magnetskih kola
  zadatak: izračunati fluksove magnetskih polja kroz grane kola
  oruđe: generalisani Amperov zakon
  Kirhofovi zakoni
N
I
c
Kap Hopkinsonov zakon (Omov zakon za magnetsko kolo)
Notes: <number>

## Slide 23: Poređenje elektrostatičkog i stacionarnog magnetskog polja
Notes: <number>