## Slide 1: Elektronika
Operacioni pojačavači

## Slide 2: Pojam operacionih pojačavača
Elektronski uređaj koji ulazni napon množi nekim velikim brojem
A
Pojačanje A iznosi uvek preko 100 000, a u praksi ga smatramo beskonačnim kod idealnog pojačavača
Pošto nijedan napon u kolu ne može biti veći od napona napajanja, ulazni napon operacionog pojačavača u realnom kolu je uvek reda mikrovolta i smatramo da je jednak nuli
Pošto je ulazni napon operacionog pojačavača približno jednak nuli, i ulazna struja operacionog pojačavača je približno jednaka nuli
neinvertujući ulaz
invertujući ulaz

## Slide 3: Povratna sprega
Povratna sprega je uticaj izlaza na ulaz
  pozitivna povratna sprega
    povezivanje izlaza sa neinvertujućim krajem - “podjarivanje” pojačavača
    nestabilan izlaz
    za konstrukciju oscilatora
  negativna povratna sprega
    povezivanje izlaza sa invertujućim krajem - “smirivanje” pojačavača
    stabilan izlaz
    za konstrukciju operacinih kola

## Slide 4: Virtuelna masa
Značajan pojam vezan za primenu operacionih pojačavača
Primena negativne povratne sprege stabilizovala je napone u kolu
Neinvertujući (+) ulaza operacionog pojačavača vezan je za masu, pa je potencijal tog ulaza jednak nuli
Napon između ulaznih krajeva operacionog pojačavača je jednak nuli
Potencijal invertujućeg (-) ulaza operacionog pojačavača je jednak nuli
Tačka X [ invertujući (-) ulaz ] se u ovakvoj konfiguraciji ima potencijal jednak nuli iako nema direktnu veu sa masom i naziva se virtuelna (prividna) masa
virtuelna masa