## Slide 1: Elektronika
Tranzistorska kola

## Slide 2: Tranzistorska kola
Praktično sva kola i analogne i digitalne elektronike
Tri osnovne konfiguracije
  sa zajedničkim emitorom
    naponski pojačavač (analogna elektronika)
    prekidač (digitalna elektronika)
  sa zajedničkom bazom
    naponski stabilizator (analogna elektronika)
  sa zajedničkim kolektorom
    pojačavač snage (analogna elektronika)
    razdvojni stepen (analogna i digitalna elektronika)

## Slide 3: Tranzistorske konfiguracije
ulaz
izlaz
ZE konfiguracija
ulaz
izlaz
ZB konfiguracija
ulaz
izlaz
ZC konfiguracija

## Slide 4: Pojačavač napona
uređaj kod koga je izlazni napon proporcionalan ulaznom naponu
ZE konfiguracija u aktivnom režimu rada
potencijal baze:
struja baze:
struja emitor-kolektor:
napon na otporniku RC:

## Slide 5: Pojačavač napona
ukupan ulazni i izlazni napon
mali signal ulaznog i izlaznog napona
mali signal se pojačava nekoliko desetina puta !!!
mali signal menja znak (fazno se pomera za )

## Slide 6: Pojačavač napona
Za izdvajanje malog signala koriste se visokofrekventni filtri sa što nižom graničnom frekvencom (da se nebi prigušili neki sporopromenljivi signali)
Za veća pojačanja – više istih stepena
Ne pojačava nepromenljivi napon, ali to nije od značaja u elektronici

## Slide 7: Prekidač
Osnova digitalne elektronike i svih sistema upravljanja
Bulova (prekidačka) algebra, račun pomoću 0 ili 1
ZE konfiguracija koja radi u režimu zakočenja ili režimu zasićenja
Ako je ulazni napon nizak, nijedan spoj u tranzistoru nije direktno polarisan, kroz tranzistor ne teče struja, i izlazni napon je blizak naponu napajanja, odnosno, izlazni napon je visok
Ako je ulazni napon visok, oba spoja su direktno polarisana, kroz tranzistor protiče struja, a izlazni napon je nizak i iznosi oko 0,2 V

## Slide 8: Prekidač
Jednostavni primer automatskog upravljanja
električno upravljanje električnom strujom

## Slide 9: Logička kola
Kola koja vrše logička izračunavanja (rezultat DA ili NE)
DA-nizak napon, NE-visok napon
Bulova teorija pokazuje da se bilo koja logička operacija može predstaviti putem negacije i disjunkcije (ili pomoću negacije i konjukcije)

## Slide 10: Naponski stabilizator
Električni uređaj kome izlazni napon ne reaguje na promene ulaznog napona, izlazne struje, temperature i drugih poremećaja
Deo svakog napajanja
ZB konfiguracija
Baza se nalazi na nekom stabilnom potencijalu, rad tranzistora je stabilan

## Slide 11: Pojačavač snage
Električni uređaj koji ne menja oblik već snagu signala
Završni stepen kola za obradu signala
ZC konfiguracija
veliki signal:
mali signal:
snaga ulaznog signala:
snaga izlaznog signala:

## Slide 12: Razdvojni stepen
Kolo koje sprečava nepoželjan uticaj izlaza na ulaz
“Lepak” elektronike, “elektronski šraf”, “elektronska zakovica”, kolo koje ne učestvuje u funkciji kola ali omogućava modularno projektovanje
ZC konfiguracija

## Slide 13: Razdvojni stepen
Primer: imamo akumulator od 12V, a treba da sijalicu koja ima unutrašnji otpor od 1 kilooma povežemo na napon napajanja koji iznosi između 7V (ako je više pregoreće) i 4,5 V (ako je manje neće sijati)
Rešenje – razdelnik napona
Katastrofa !!!

## Slide 14: Razdvojni stepen
Potrebno je dodati razdvojni stepen koji će sprečiti da naredni stepen (korisnik) utiče na rad prethodnog stepena
Poenta je u tome da iz prethodnog u naredni
stepen teče struja baze koja je zanemarljiva, i ne utiče na rad razdelnika napona
U prethodnom slučaju je iz prethodnog u naredni stepen tekla velika struja koja je remetila rad razdelnika napona