## Slide 1: Elektronika
Elektronska kola

## Slide 2: Elektronska kola
Diskretna elektronska kola
  Sastavljena od prethodno proizvedenih komponenti
  Velike dimenzije
  Popravljiva i podesiva
Integrisana elektronska kola
  Sve komponente kola se proizvode istovremeno
  Minijature dimenzije
  Velika gustina komponenti
  Teži se smanjenju proizvedene toplote
Hibridna elektronska kola

## Slide 3: Elektronska kola
Pasivna elektronska kola
  Koriste energiju signala za svoj rad
  Podela pasivnih kola
    pasivna linearna kola (sadrže samo linearne komponente: otpornike, kondenzatore i kalemove)
    pasivna nelinearna kola (sadrže bar jednu nelinearnu komponentu)
Aktivna elektronska kola
  Potrebna je dopunska energija za njihov rad (sadrže komponente kojima je potrebno napajanje, a to su tranzistori i operacioni pojačavači)
  Sva aktivna kola su nelinearna

## Slide 4: Napajanje elektronskih kola
Konstantno jednosmerno napajanje, smatramo idealnim naponskim generatorima, jer su najmanje impedanse elektronskih komponenti reda kilooma
Ima i važnu ulogu obezbeđivanja referentnih potencijala
  potencijal polova napajanja je konstantan, ne menja se tokom rada
  za jedan od njih, obično onaj koji ima manji potencijal (minus) se uzima da ima vrednost nula, i taj kraj se naziva masa (ponekad i zemlja), na sličan način kao što se nivo mora uzima za nulti nivo visine
  Svi ostali potencijali u kolu se računaju u odnosu na taj potencijal
  SVI NAPONI U KOLU SU MANJI OD NAPONA IZMEĐU POLOVA NAPAJANJA (kao što je i svaka visina između dve tačke na reci manja od visine između izvora i ušća reke)
  SVI POTENCIJALI U KOLU MORAJU BITI MANJI OD POTENCIJALA POZITIVNOG KRAJA NAPAJANJA (kao što izvor mora imati najveću visinu od svih tačaka na jednoj reci)

## Slide 5: Izvori elektronskih signala
Signal generatori, prijemnici (antene) i pretvarači (senzori)
I oni su izvori električne struje ali:
  realni, a ne idealni (imaju velike unutrašnje impedanse)
  promenljivog a ne kostantnog potencijala (stvaraju mali signal)

## Slide 6: Predstavljanje elektronskih kola
Veliki broj elemenata
Ekonomisanje u prikazivanju
  ne prikazuju se konture‚koje sadrže napajanje, već samo njihovi elementi
  ne prikazuju se jedinice već samo vrednosti veličina kojima se opisuju elementi
“baterija”
“masa”

## Slide 7: Proračuni elektronskih kola
Principijelno jednostavniji
Retko se traže tačne vrednosti napona i struja u kolu, već su od interesa njihove međusobne zavisnosti, odnosno kako promena jedne od struja ili napona utiče na neku drugu struju ili napona
Retko, skoro nikada se ne koristi metoda Kirhofovih zakona
Obično se koriste Omov zakon i ekvivalentne transformacije
Mnogo se koristi i razlaganje kola na blokove kojima je poznata funkcija (metoda “Lego kockica”)

## Slide 8: Proračuni elektronskih kola
I