## Slide 1: Složena električna kola

## Slide 2: Pojmovi
Skup redno vezanih elemenata (kroz koje protiče ista struja) čini granu električnog kola
Skup međusobno povezanih grana u kome je početna tačka prve grane ujedno i krajnja tačka poslednje grane naziva se kontura
Kontura u kojoj svaka grana ima kontakt samo sa dve grane te konture naziva se okce električnog kola
Tačka u kojoj se spajaju bar tri grane naziva se čvor električnog kola
Rešiti električno kolo znači odrediti jačine struja svih grana u električnom kolu

## Slide 3: Zakoni električnih kola
Kirhofovi zakoni
I Kirhofov zakon
Algebarski zbir struja u jednom čvoru jednak je nuli
A
i1
i2
i‚3
II Kirhofov zakon
Algebarski zbir napona u jednoj konturi jednak je nuli
A
B
C
D
E

## Slide 4: Zakoni električnih kola
Algebarski napon
A
B
+
A
B
+
+
A
B
E
+
A
B
+
E
+
“niz vodu”
“uz vodu”
“uz pumpu”
“niz pumpu”

## Slide 5: Rešavanje električnih kola
Metodi rešavanja celog kola
  Metoda Kirhofovih zakona
  Metoda konturnih struja
  Metoda potencijala čvorova
Rešavanje dela kola
  Teorema superpozicije
  Tevenenova teorema
  Nortonova teorema
Rešavanje pojedinih kola
  metodi transformacije kola

## Slide 6: Metoda Kirhofovih zakona
Pisanje jednačina prema I i II Kirhofovom zakonu
Svako električno kolo može da se reši na taj način
Postupak
  Obeležiti čvorove, grane i okca kola
  Izabrati i naznačiti algebarske smerove struja u granama
  Napisati jednačine I Kirhofovog zakona za nc-1 čvor
  Napisati jednačine II Kirhofovog zakona za sve konture
  Rešiti dobijen sistem jednačina
  Protumačiti rezultat

## Slide 7: Metoda Kirhofovih zakona
i1
i2
i3
a
b
Primer:
  E1= 9 V, E2 = 12 V, E3 = 4,5 V
  R1= 10 , R2 = 2 , R3 = 5 
  I1= -0,075 А I2= 1,125 А I3= -1,05 А

## Slide 8: Metode transformacije kola
Kolo se transformiše tako da se svede na jednostavnije kolo u koje se rešava primenom Omovog zakona
transformacija paralelne i redne veze
transformacija trougla i zvezde

## Slide 9: Transformacija redne veze
I
I
U1
U2
Napon na redno vezanim otpornicima proporcionalan je njihovim otpornostima

## Slide 10: Transformacija paralelne veze
I
Jačina struje na paralelno vezanim otpornicima
obrnuto je proporcionalna njihovim otpornostima
I
I‚1
I2
U

## Slide 11: Transformacije trougla i zvezde
Trougao
Zvezda

## Slide 12: Transformacije trougla i zvezde