## Slide 1: Elektromagnetska indukcija

## Slide 2: Faradejev zakon
Promena magnetskog fluksa kroz neku provodnu konturu izaziva električnu struju u toj konturi
Električnu struju u provodnoj konturi pokreće elektromotorna sila koja nastaje u toj konturi usled promene magnetskog fluksa
Elektromagnetska indukcija je pojava nastajanja elektromotorne sile
u promenljivom magnetskom polju

## Slide 3: Elektromotorna sila elektromagnetske indukcije
Šta je ta elektromotorna sila?
To je vrtložno električno (ne elektrostatičko) polje koje nastaje u celom provodniku
Polje nije elektrostatičko jer ga ne stvaraju naelektrisanja, već elektromagnetsko
Nema konzervacije, nema elektrostatičkog potencijala
Ako prekinemo provodnik, onda će se naelektrisanja kretati dok se njihovim nakupljanjem na kraju ne stvori elektrostatičko polje suprotno usmereno od elektromagnetskog, koje će ga poništiti
Proces staje kada je u=-e

## Slide 4: Lencovo pravilo
Određuje smer indukovane elektromotorne sile
Indukovana elektromotorna sila teži da svojim dejstvom poništi uzrok svoga nastanka
Izraz inercije prirode, odnosno zakona o održanju energije
Kontura reaguje na promenu magnetskog polja stvaranjem spostvenog magnetskog polja (indukovane struje)
Ako se spoljašnji fluks uvećava, indukovani fluks teži da to povećanje anulira (odmaže spoljašnjem polju)
Ako se spoljašnji fluks umanjuje, indukovani fluks teži da to umanjenje anulira (pomaže spoljašnjem polju)

## Slide 5: Statička i dinamička indukcija
Promena B
Promena S
Promena ugla B i S
Statička indukcija
Dinamička indukcija
Pri statičkoj indukciji se kontura u kojoj se indukuje ems ne kreće

## Slide 6: Statička i dinamička indukcija
Dinamička indukcija
U provodniku koji se kreće u magnetskom polju (seče linije magnetskih sila) indukuje se elektromotorna sila
s
l

## Slide 7: Međusobna indukcija i samoindukcija
Magnetsko polje koje stvara fluks kroz neku konturu može poticati od drugih kontura, ali može poticati i od struje same konture
  međusobna indukcija
  samoindukcija
spoljašnji fluks
sopstveni fluks
ukupni fluks

## Slide 8: Međusobna indukcija i samoindukcija
Samoindukcija je električna inercija
Ukoliko se pokuša smanjenje jačine struje u nekoj konturi, kontura će sama indukovati ems koja će sprečavati umanjenje
Ukoliko se pokuša povećanje jačine struje u nekoj konturi, kontura će sama indukovati ems koja će sprečavati povećanje
Lencovo pravilo
ems samoindukcije
ems međusobne indukcije

## Slide 9: Induktivnost
Intenzitet magnetskog polja je proporcionalan struji koja ga izaziva
Fluks magnetskog polja kroz bilo koju konturu u polju je proporcionalan intenzitetu magnetskog polja
Fluks magnetskog polja kroz bilo koju konturu u polju je proporcionalan jačini struje koja stvara magnetsko polje
Sopstveni fluks kroz neku konturu proporcionalan je jačini struje koja protiče kroz tu konturu
Induktivnost (ili koeficijent samoindukcije) je količnik sopstvenog fluksa
neke konture i jačine struje koja protiče kroz konturu
Induktivnost konture zavisi od njenog oblika i osobina sredine unutar konture

## Slide 10: Energija magnetskog polja strujne konture
Pri povećanju struje u strujnoj konturi stvara se magnetsko polje, suprotstavljajući se ems samoindukcije
Za stvaranje magnetskog polja mora da se uloži rad, odnosno mora se određena količina energije izvora električne struje pretvoriti u energiju magnetskog polja
Magnetsko polje strujne konture ima energiju

## Slide 11: Ukupan fluks kroz konturu
Povećanje sopstvenog fluksa – povećanje induktivnosti konture
Fluks pokazuje koliko puta linije magnetskog polja “probadaju” površinu
Važna caka: jedna linija magnetskog polja može više puta da prođe kroz neku površinu
Pri računanju ukupnog magnetskog fluksa mora se voditi računa o stranama površine

## Slide 12: Kalem
Električna struktura koja služi nakupljanju magnetske energije u električnom kolu
Inercijalni element električnih kola – usporivač procesa – nazivaju ga i prigušnica
“Električna masa”
pretpostavke
  dug kalem
  gusto motan

## Slide 13: Strujno naponska zavisnost kalema
+
u
i
i
u
+
+
e
Ako je struja jednosmerna stacionarna, napon na kalemu je jednak nuli, on je kratak spoj

## Slide 14: Vezivanje kalemova
Fizički veliki element
  izbegava se njegova primena
  manja serijska proizvodnja
Povezivanje
  redno
  paralelno

## Slide 15: Međusobna induktivnost
Intenzitet magnetskog polja je proporcionalan struji koja ga izaziva
Fluks magnetskog polja kroz bilo koju konturu u polju je proporcionalan intenzitetu magnetskog polja
Fluks magnetskog polja kroz bilo koju konturu u polju je proporcionalan jačini struje koja stvara magnetsko polje
I spoljašnji fluks kroz neku konturu proporcionalan je jačini struje koja stvara taj fluks
Međusobna induktivnost dve konture zavisi od
  oblika kontura
  sredine u kojoj se konture nalaze
  međusobnog položaja kontura

## Slide 16: Sprezanje kalemova
Međusobni fluks utiče na ukupan fluks, a time i na indukovanu ems u kalemu
Spoljašnji fluks može da se sabira (k > 0) ili poništava (k<0) sa sopstvenim fluksom
k
k

## Slide 17: Sprezanje kalemova
Kalemovi mogu da se nalaze u različitim granama kola
Kalemovi mogu da se nalaze u različitim kolima (spregnuta kola)

## Slide 18: R-L kolo
Kolo sa izvorom, otpornikom i kalemom
vremenska konstanta kola
i
uR
+
uL
+
nehomogena linearna DJ prvog reda

## Slide 19
RL kolo sa jednosmernim izvorom
“punjenje” kalema magnetnim poljem
struja kalema
napon kalema