## Slide 1: Električno kolo
Naelektrisanja u stalnom kretanju

## Slide 2: Stalan tok električne struje
Zakon o konzervaciji elektrostatičkog polja ukazuje da nije moguće napraviti stalan tok električne struje na osnovu elektrostatičkih sila
Elektrostatičke sile vode ravnotežnom stanju
Analogno gravitacionim silama, gde voda ne može da kruži u prirodi samo na osnovu gravitacije
V1
V2
U12>0
V1>V2
V1’
V2’
U12’ = 0
V1’=V2’

## Slide 3: Izvor električne struje
Uređaj koji pretvara neku neelektričnu energiju u električnu
“Tera” naelektrisanja da se kreću suprotno električnom polju
U12>0
pumpa
izvor

## Slide 4: Izvor električne struje
Vrste
  prema vrsti energije koju koriste
    hemijski
      baterije
      akumulatori
    fotoizvori
    indukcioni (generatori)
Oznake
+
~

## Slide 5: Izvor električne struje
Veličine kojima se opisuju izvori električne struje
  elektromotorna sila (ems)
    NIJE MEHANIČKA SILA
    NIJE MEHANIČKA SILA
    samo se tako zove
    meri koliku energiju izvor predaje nelektrisanju
  kod hemijskih izvora kapacitet izvora
    količina naelektrisanja koju izvor može da prenese sa nižeg energetskog nivoa na viši
    jedinica C, ali u praksi je često Ah (1 Ah = 1A·3600 s = 3,6 kC)

## Slide 6: Prosto električno kolo
Električna struktura koja se sastoji od izvora i prijemnika povezanih idealnim provodnikom
Potrošač je električni element u kome se energija električne struje pretvara u neki drugi vod energije
e
i
u
+
Izvor povećava energiju naelektrisanja
Energija izvora se smanjuje
Snaga izvora
Potrošač umanjuje energiju naelektrisanja
Energija potrošača se povećava
Snaga potrošača

## Slide 7: Električno kolo
Prosto električno kolo je električna struktura u kojoj se energija izvora pretvara u energiju potrošača
e
u
i
+
zakon održanja energije
Električno kolo je električna struktura u kojoj se energija m izvora pretvara u energije n potrošača
zakon održanja energije

## Slide 8: Izvori i potrošači
Neki izvori mogu i da primaju energiju
“Punjenje” akumulatora i rechargable baterija
+
E1
+
E2
I
+
E1
+
E2
I
Neki potrošači mogu da predaju energiju
“Pražnjenje” kondenzatora
C
u
i
+

## Slide 9: Strujno-naponska zavisnost
Zavisnost jačine struje od napona koji postoji na nekom električnom elementu
Omogućava opisivanje rada električnog elementa u kolu
Kondenzator