## Slide 1: Elektronika
Nelinearna pasivna elektronska kola

## Slide 2: Dioda
Nelinearna pasivna elektronska kola se zasnivaju na električnom elementu koji se naziva dioda
nesimetričan element
nelinearan element
pasivan element
Idealna dioda
  Ako je potencijal anode viši od potencijala katode, dioda provodi električnu struju bez otpora
  Ako je potencijal anode niži od potencijala katode, dioda provodi ne provodi struju
anoda
katoda

## Slide 3: Dioda
Realna poluprovodnička dioda
Mnogo prosto se pravi, samo se spoje jedan komad n­poluprovodnika i jedan komad p­poluprovodnika
Komad p­poluprovodnika je tada anoda, a komad n­poluprovodnika je katoda
Komadi mogu biti PROIZVOLJNO MALI, minijaturizacija moguća do mikronskih razmera
direktna polarizacija
inverzna polarizacija

## Slide 4: Dioda
Strujno naponska zavisnost realne poluprovodničke diode
VT oko 0,5 V
BV varira, obično nekoliko desetina volti
ako se pređu VT ili BV dioda obično pregoreva
realna dioda
idealizovana dioda
struja diode se ne može odrediti na osnovu napona na diodi
struju određuju drugi elementi kola

## Slide 5: Dioda
Određivanje jačine struje koja protiče kroz diodu
Anoda je na višem potencijalu, dioda provodi
Napon na diodi je VT, dakle oko 0,5 V
Katoda je na višem potencijalu, a napona napajanja nije dovoljan za proboj, znači dioda ne provodi
Jačina struje je jednaka nuli

## Slide 6: Dioda
Specijalne diode
  Zener dioda
  LED (“light emitting diode”) dioda ili fotodioda
  Tunel dioda
  Šotkijeva dioda...
Zener dioda
  Dioda koja normalno radi u proboju
  Probojni napon izuzetno temperaturno stabilan i iznosi 6,3 V
LED dioda
  Dioda koja emituje svetlost kada je direktno polarisana

## Slide 7: Diodna kola
To su ustvari, pasivna nelinearna kola
Vrste
  uspostavljači nivoa
  ispravljači

## Slide 8: Uspostavljači nivoa
Kola koja stvaraju i održavaju potrebne naponske nivoe
Napon diode približno ne zavisi od jačine struje koja protiče kroz nju
bez obzira kako se menjaju
napon napajanja i otpornost
potrošača, napon potrošača
iznosi 2VT
bez obzira kako se menjaju
napon napajanja i otpornost
potrošača, napon potrošača
iznosi 6,3 V

## Slide 9: Ispravljači
Elektronska kola koja naizmeničnu struju pretvaraju u jednosmernu
Nezaobilazni deo svakog elektronskog uređaja
Polutalasni ispravljač
Kada je generator u pozitivnoj poluperiodi, potencijal anode je viši od potencijala katode, i dioda provodi
Kada je generator u negativnoj poluperiodi, potencijal katode je niži od potencijala katode, i dioda ne provodi

## Slide 10: Ispravljači
Polutalasni ispravljači
Napon jeste jednosmeran, ali pulsira
U najvećem broju slučajeva - neupotrebljiv

## Slide 11: Ispravljači
Grecov spoj (punotalasni ispravljač)
Kada je generator u pozitivnoj poluperiodi, struja teče putem A-C-D-B
Kada je generator u negativnoj poluperiodi, struja teče putem B-C-D-A
Kroz potrošač struja uvek teče u smeru C-D

## Slide 12: Ispravljači
Grecov spoj
Pulsirajući napon na izlazu
Potrebno “peglanje” napona, dakle potreban je filter

## Slide 13: Ispravljači
Principijelna šema ispravljača za elektronske uređaje