## Slide 1: Elektronika
Pasivne linearne komponente i
pasivna linearna elektronska kola

## Slide 2: Pasivne linearne elektronske komponente
Otpornici, kalemovi i kondenzatori
Otpornici
  imaju velike vrednosti, da bi se smanjilo generisanje toplote (Q=U2/R)
  otpornici velikih vrednosti imaju male dimenzije, što je pogodno za minijaturizaciju
Kondenzatori
  u principu kapacitivnost od reda pikofarada do nanofarada, male dimenzije
Kalemovi
  ne mogu da se proizvedu od poluprovodnika
  imaju velike dimenzije ako su od bakarne žice sa jezgrom

## Slide 3: Pasivna linearna elektronska kola
Vrste
  Razdelnici
    naponski razdelnici
    strujni razdelnici
  Filtri
    niskofrekventni
    visokofrekventni
    propusnici opsega
    prigušnici opsega

## Slide 4: Razdelnici
Naponski razdelnik
Naponski
razdelnik

## Slide 5: Razdelnici
Naponski razdelnik
  mnogo se koristi da se dobiju svi potrebni naponi polazeći od napona napajanja

## Slide 6: Razdelnici
Strujni razdelnik
Strujni
razdelnik
Strujni signali nisu pogodni za obradu, ali su pogodni za prenos provodnicima

## Slide 7: Filtri
Elektronska kola čija je namena da menjaju frekventni sadržaj signala
Najčešća primena – uklanjanje nepoželjno nastalih napona (šumova)
Elektronski filtar se različito ponaša prema signalima različitih frekvenci
Elektronski filtri imaju impedansu koja zavisi od frekvence (ne mogu da se naprave samo od otpornika)

## Slide 8: Filtri
Frekventni sadržaj signala

## Slide 9: Filtri
Frekventni sadržaj signala
  Izraženo brzinom promene
    nepromenljiva komponenta
    sporopromenljiva komponenta
    brzopromenljiva komponenta
  Izražemo frekvencom
    jednosmerna (f=0)
    niskofrekventna komponenta
    visokofrekventna komponenta

## Slide 10: Filtri
Prema nameni
  niskofrekventni (NF ili LF)
    propuštaju niskofrekventne, a ne propuštaju visokofrekventne komponente signala
  visokofrekventni (VF ili HF)
    propuštaju visokofrekventne, a ne propuštaju niskofrekventne komponente signala
  propusnici opsega (“band pass”)
    propuštaju frekvence u nekom opsegu, a niže frekvence i više frekvence ne propuštaju
  prigušnici opsega (“band stop”)
    prigušuju frekvence u nekom opsegu, a niže frekvence i više frekvence propuštaju

## Slide 11: Filtri
Prema nameni
Filtar
idealni NF filtar
idealni VF filtar

## Slide 12: Filtri
Prema elementima koje koristi
  RC filtri
  RL filtri
  LC filtri
Najjednostavniji filtri su razdelnici naizmeničnog napona
RC filtar
RL filtar
LC filtar

## Slide 13: RC filtar
Najjednostavniji i najčešći jer su mu dimenzije male
NF RC filter
Za frekvence f<<f0 (niske frekvence): g(f)  1
Za frekvence f>> f0 (visoke frekvence): g(f)  0
f0 se naziva granična frekvenca filtra

## Slide 14: RC filtar
Prenosna karakteristika filtra g(f)
f<f0/10 g>0.99
f>10f0 g<0.1
Skoro idealno radi za frekvence 10 puta veće ili manje od granične
Treba izabrati graničnu frekvencu desetak puta manju od one koje hoćemo da gušimo

## Slide 15: RC filtar
Primena
  prigušenje visokofrekventnih smetnji pri merenjima
  uklanjanje “talasanja” kod ispravljača

## Slide 16: RC filtar
VF filtar
  sve je upravo obrnuto od NF filtra
VF RC filter
Za frekvence f<<f0 (niske frekvence): g(f)  0
Za frekvence f>> f0 (visoke frekvence): g(f)  1
f0 se naziva granična frekvenca filtra

## Slide 17: RC filtar
Prenosna karakteristika filtra g(f)
f<f0/10 g<0.1
f>10f0 g>0.99
Skoro idealno radi za frekvence 10 puta veće ili manje od granične
Treba izabrati graničnu frekvencu desetak puta veću od one koje hoćemo da gušimo

## Slide 18: RC filtar
Primena VF filtra
  uklanjanje uticaja nestabilnosti napajanja pri merenjima, u audio-sistemima (brujanje zvučnika) i drugim primenama