## Slide 1: Električne mašine
Mašine jednosmerne struje

## Slide 2: Mašine jednosmerne struje
Motori jednosmerne struje
Generatori jednosmerne struje
Ideja komutacije
  naizmeničnu ems (struju) indukovanu u namotajima generatora povezati sa kolom tako da bude jednosmerna
+
-
+
-
0
0
N
S
N
S
N
S

## Slide 3: Komutacija

## Slide 4: Konstrukcija mašina za JS
Mehaničke komponente
  Stator (nepokretni deo)
  Rotor (pokretni deo)
  Komutatorski sklop
    kolektor (mehanički u vezi sa rotorom)
    četkice (mehanički u vezi sa statorom)

## Slide 5: Konstrukcija mašina za JS
Električno
  Induktor
    namotaj koji predstavlja stacionarni elektromagnet
  Indukt
    pokretni namotaj u kome se indukuje ems

## Slide 6: Konstrukcija mašina za JS
Induktor
  elektromagnet jednosmerne struje
  polovi
  neutralna linija
  u električnom smislu, kalem kroz koji protiče JS
N
S

## Slide 7: Konstrukcija mašina za JS
Zavisnost Φ0 od struje induktora
  zavisnost indukcije magnetskog polja elektromagneta od pobudne struje
  histerezisna zavisnost
režim
proporcionalnosti
režim
zasićenja

## Slide 8: Konstrukcija mašina za JS
Indukt
  N namotaja
  brzina obrtanja n
  vezivanje

## Slide 9: Konstrukcija mašina za JS
Indukt
  u električnom smislu, indukt je izvor električne struje

## Slide 10: Konstrukcija mašina JS
Reakcija indukta
  zbog indukovane struje, i indukt stvara svoje magnetsko polje
  to dovodi do varničenja na četkicama
  uvođenje kompenzacionog namotaja u statoru
  kontakt dve sekcije sa četkicama dovodi do varničenja zbog promene smera struje
polovi komutacije

## Slide 11: Generator JS
Električna snaga je manja od uložene mehaničke
  Džulov efekat u namotaju indukta
  Džulov efekat indukovanih struja u gvožđu rotora
  histerezis gvožđa rotora
  trenja
  neophodno trošenje energije na pokretanje ventilacije
  KKD od 0,85 kod malih do 0,95 kod velikih mašina
U
I

## Slide 12: Generator JS
Pobuđivanje
  napajanje namotaja statora
    spoljašnje
    paralelno
    kombinovano
  upravljanje (regulacija) EMS generatora
paralelno
kombinovano

## Slide 13: Električni motor JS
KKD se umanjuje iz istih razloga kao kada se mašina koristi kao generator
KKD od 0,85 do 0,95
Ur
I
indukt
induktor

## Slide 14: Električni motor JS
Redna pobuda
U
bez opterećenja M0  n
sa opterećenjem, brzina se brzo smanjuje
I

## Slide 15: Električni motor JS
Redna pobuda
Zavisnost momenta motora od napona i broja obrataja

## Slide 16: Električni motor JS
Regulacija brzine kod redne pobude
  uključni reostat, upravljanje induktom
  regulacioni reostat, upravljanje induktorom
  možemo da upravljamo brzinom

## Slide 17: Električni motor JS
Paralelna pobuda
I
Ir
Is
Motori sa paralelnom pobudom imaju približno konstantnu brzinu rada pri konstantnom naponu napajanja (povećanjem momenta raste struja i snaga motora)
Pogodni za režime rada sa konstantnom brzinom rada (mašine alatke)

## Slide 18: Električni motor JS
Paralelna pobuda
Zavisnost momenta motora od napona i broja obrataja

## Slide 19: Električni motori JS
Upravljanje kod paralelne pobude
  uključni reostat
  regulacioni reostat

## Slide 20: Električni motor JS
Nezavisna pobuda
  kolo indukta i kolo induktora su potpuno nezavisni
Ir
Is